PURIFICATOR DE AER

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

Felicitări! Tocmai ați achiziționat remarcabilul purificator de aer ROGER/ROGER LITTLE. Acesta vă va oferi o mare plăcere și are rolul de a îmbunătăți calitatea aerului din încăpere.

Ca și în cazul celorlalte aparate electrocasnice, este necesară o atenție deosebită în ceea ce privește utilizarea acestui model, pentru a evita un daunele, incendiul sau defectarea aparatului. Vă rugăm sa citiți cu atenție aceste instrucțiuni de utilizare înainte de a folosi aparatul pentru prima dată și să urmați sfaturile privind siguranța.

Descrierea aparatului

Aparatul este format din următoarele componente principale:

- Capac frontal

- Prefiltru

- Filtru dual (Filtru HEPA, filtru de carbon activ)

- Carcasă

- Cablul pentru alimentarea cu energie electrică

- Conexiune cablu de alimentare

- Buton pornit / oprit (ON/OFF)

- Indicator pentru calitatea aerului

- Buton de selectare a treptei de viteză

- Buton Mod Auto

- Buton Timer

- Buton Mod Nocturn (LED-uri poziții: normal, estompat, oprit)

- Buton HEPA RESET (Timer Filtru Dual și funcție de reminder pentru schimbarea filtrului)

- Orificiu admisie aer

- Poziție senzor de gaz (Roger Little), senzon de gaz și particule (Roger)

- Ventilator

- Orificiu evacuare aer

- Mâner pentru transport

Instrucțiuni importante privind siguranța

- Vă rugăm să citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare înainte de a pune în funcțiune aparatul pentru prima dată și păstrați-le în condiții de siguranță pentru referințe viitoare; în cazul în care este necesar, înmânați-le următorului proprietar.

- Stadler Form nu este responsabil de eventualele pierderi sau daune care apar în urma nerespectării acestor instrucțiuni de utilizare.

- Aparatul este destinat doar utilizării în casă în scopurile descrise de aceste instrucțiuni. Utilizarea și modificările neautorizate aduse aparatului pot prezenta pericol pentru viața și sănătatea personelor.

- Aparatul poate fi utilizat de către copii începând de la vârsta de 8 ani precum și de persoane cu capacități fizice sau psihice reduse sau de către persoane fără experiență doar dacă acestea sunt supravegheate și instruite de alte persoane responsabile pentru siguranța lor. Este interzis copiilor să se joace cu aparatu. Curățarea aparatului cât și întrețirea acestuia nu se vor face de către copiii nesupravegheați.

- Conectați cablul la numai sursă de curent alternativ. Respectați informațiile referitoare la tensiune conform datelor menționate pe aparat.

- Nu utilizați cabluri prelungitoare deteriorate.

- Nu rulați cablul de alimentare peste muchii ascuțite și asigurați-vă că acesta nu s-a încurcat.

- Nu scoateți ștecherul din priză cu mâinile ude sau trăgând direct de cablul de alimentare.

- Nu utilizați acest aparat în imediata apropiere a unei căzi de baie, duș sau piscină (respectați o distanță minimă de 3 m). Așezați aparatul astfel încât, dacă există o persoană în cada de baie, aceasta să nu îl poată atinge.

- Nu așezați aparatul în apropierea unei surse de căldură. Nu supuneți cablul de alimentare la surse directe de căldură (cum ar fi o plită încălzită, flacără deschisă, fier de călcat încins sau instalații de încălzire). Protejați cablurile de alimentare împotriva uleiului.

- Asigurați-vă că aparatul este poziționat corect pentru a asigura o stabilitate optimă în timpul funcționării sale și că ați așezat cablul de alimentare într-un loc ferit de trafic, de unde ar putea fi tras accidental.

- Aparatul nu are protecție împotriva stropilor.

- Nu depozitați și nu folosiți aparatul în aer liber.

- Depozitați aparatul într-un loc uscat și departe de accesul copiilor (ambalați aparatul).

- În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie înlocuit de către producător, agentul de service sau de către o persoană calificată pentru a evita riscurile.

- Înainte de desfășurarea oricărei operațiuni de întreținere, curățare cât și după fiecare utilizare, opriți aparatul și deconectați-l de la sursa de alimentare cu curent electric.

Descrierea filtrelor

Prefiltru (2) – îndepărtează particulele mari de praf și poluanții din aer, protejând astfel filtrul secundar împotriva murdăriei severe și optimizează funcționaitatea acestuia. Prefiltrul poate fi curățat cu aspiratorul o dată pe lună și clătit sub jetul apă. Lăsați prefiltrul să se usuce complet înainte de a-l înlocui.

Filtrul Dual™ HEPA, Filtrul de carbon Activ (3) reprezintă inima purificatorului de aer. Materialul folosit pentru acest filtru este produs in Germania special pentru Stadler Form. Filtrul Dual™ este o combinație între filtrul HEPA și filtrul de carbon activ. Filtrul HEPA filtrează agenții poluanți din aer, cum ar fi praf fin, polen, viruși și bacterii. Filtru de carbon activ poate adsorbi gazele din aer (mirosuri neplacute sau fumul de tutun, formaldehidă, toluen, compuși organici volatili) și astfel îi filtrează. Capacitatea sa de funcționare este limitată, prin urmare, filtrul trebuie înlocuit la intervale de aproximativ 8-12 luni, în funcție de gradul de contaminare a aerului cauzată de mirosuri neplacute și fum de tutun. În cazul în care, chiar înainte de sfârșitul perioadei de 8 luni, mirosurile neplacute nu mai sunt eliminate în mod corespunzător, aceasta este o indicație în plus că filtrul trebuie înlocuit.

Pregătirea pentru utilizare / funcționare

- Scoateți capacul frontal (1) trăgându-l în față apucând de orificiile laterale din partea de sus. Prefiltrul (2) poate fi scos apăsând pe cele două cleme de prindere aflate în partea superioară. Scoateți filtrul Dual FilterTM (3) din carcasa sa (4) și îndepărtați folia de plastic. Așezați filtrul Dual FilterTM (3) astfel încât cele două urechi de țesătură să fie vizibile pe partea frontală. Săgețile din partea de sus a filtrului (3) indică direcția în care trebuie introdus acesta. Reașezați prefiltrul (2) prin introducerea sistemelor de fixare din partea inferioară a prefiltrului (2) în orificiile carcasei (4) și apăsând pe clemele de prindere până când se fixează în carcasă (4). Acum introduceți sistemele de fixare aflate la marginea inferioară a capacului frontal (1) în orificiile prevăzute pe carcasă (4) și înclinați capacul frontal (1) în direcția carcasei până când acesta este blocat în partea superioară de către magneții aflați pe carcasă (4).

- Așezați purificatorul Roger/Roger Litle pe o suprafață plană în zona dorită. Vă recpmandăm centrul camerei deoarece aerul poate fi distribuit egal în toate părțile.

- Conectați cablul de alimentare (5) la conexiunea (6) corespunzătoare aflată pe unitate și apoi la o priză electrică.

- Pentru a porni aparatul Roger, apăsați butonul On / Off (7). Comenzile și displayul se aprind în ordine de la dreapta la stânga. Dacă nu mai sunt apăsate alte butoane în 10 secunde, displayul se stinge din nou. În caz contrar, displayul rămâne aprins încă 10 secunde. Apăsând butonul de pornire / oprire (7) sau comenzile activează displayul. Pentru a opri purificatorul de aer Roger / Roger Little, apăsați butonul On / Off (7) timp de două secunde.

- Calitatea aerului este măsurată prin intermediul unor senzori (Roger = senzor de gaz și particule PM2.5 / Roger little = senzor de gaz) și este indicată prin intermediul indicatorului de calitate a aerului (8) aflat pe capacul frontal (1). LED-ul de culoare albastră indică o calitate bună a aerului. LED-ul portocaliu arată o calitate medie a aerului, iar LED-ul roșu indică o calitate slabă a aerului. Dacă aparatul este pornit din nou, display-ul se va aprinde și va avea culoarea portocaliu pentru primele trei minute. Displayul se modifică apoi în funcție de calitatea aerului măsurată (albastru, portocaliu sau roșu).

- Puteți modifica viteza apăsând butonul pentru selectarea treptei de viteză (9) (un LED pentru treapta 1, două LED-uri pentru treapta 2, etc.). Creșterea treptei de viteză este utilă atunci când indicatorul de calitate a aerului (8) indică o scădere (albastru pentru o calitate bună a aerului, portocaliu pentru calitatea medie a aerului și roșu pentru o calitate slabă a aerului). Pentru o purificare optimă a aerului, vă recomandăm să activați modul automat (10).

- Apăsarea butonului pentru modul automat (10) reglează automat treapta de viteză corespunzătoare calității aerului (pașii 1-4). În cazul în care calitatea aerului se deteriorează, aparatul selectează automat o treaptă de viteză superioară. Când modul automat este activat, pe display apare mesajul ”Auto”.

- Prin apăsarea butonului timer (11) puteți seta timpul de funcționare de la o oră până la șapte ore (de exemplu, 3 ore = LED-uri aprinse pentru 1 h și 2h, 7 ore = LED-uri aprinse pentru 1 h, 2 h și 4 h). Timpul selectat este afișat deasupra butonului timer luminat de LED-uri albe. Apăsați o dată pentru a seta timpul de funcționare la 1 h, apăsați din nou butonul pentru 2 h și așa mai departe. Timpul rămas este indicat de LED-urile aflate deasupra butonului timer. aparatul se oprește automat după finalizarea timpului de funcționare setat. Dacă nu sunt aprinse LED-uri deasupra timerului, aparatul este setată să funcționeze continuu.

- Dacă vă deranjează luminozitatea LED-urilor și indicatorul de calitate a aerului (de exemplu în dormitor), puteți reduce intensitatea luminii apăsând butonul pentru modul nocturn (12). Puteți alege între trei moduri diferite:

• Modul normal (modul implicit)

• Modul estompat (DIMMED) (apăsați o dată)

• Modul luminos (apăsați de două ori). LED-urile comenzilor nu pot fi oprite pur și simplu, dar se sting automat după 10 secunde în care nu ați mai introdus nicio comandă. Apăsați din nou butonul pentru modul estompat (DIMMER) pentru a reveni la modul normal.

- Deasupra butonului HEPA RESET (13), patru LED-uri indică durata de viață a filtrului Dual FilterTM (3). Dacă toate cele patru LED-uri se aprind intermitent, atunci filtrul Dual FilterTM trebuie înlocuit. Resetați timerul pentru Dual FilterTM apăsând și ținând apăsat butonul HEPA RESET (13) (timp de aproximativ 3 secunde). Dacă toate cele 4 LED-uri luminează continuu, timerul a fost resetat cu succes.

Curățarea și schimbarea filtrului

Înainte de a efectua servicii de întreținere, curățare și după fiecare utilizare a aparatului, opriți-l și scoateți cablul de alimentare (5) din priză. Pentru a accesa diferitele filtre, vă rugăm să consultați Punctul 1 din secțiunea ” Pregătirea pentru utilizare / funcționare”.

Atenție: Nu introduceți niciodată aparatul în apă (pericol de scurt-circuit).

- Pentru a curăța aparatul în exterior, ștergeți-l cu doar o cârpă umedă și apoi uscați-l cu atenție.

- Capacul frontal (1) trebuie curățat în mod regulat, o dată pe lună, în funcție de gradul contaminare. Puteți clăti capacul frontal (1) sub jetul de apă curată (standardul IPX4) și apoi îl uscați în mod corespunzător. Atenție: Nu curățați niciodată capacul frontal, filtrul sau alte părți ale carcasei în mașina de spălat vase!

- În funcție de nivelul de murdărire, prefiltrul (2) trebuie curățat în mod regulat cu un aspirator, spălat și șters cu o cârpă umedă sub jetul de apă curată. Lăsați prefiltrul (2) să se usuce complet înainte de a îl înlocui.

- Filtrul Dual FilterTM (3) nu poate fi curățat și trebuie înlocuit după 8-12 luni. Dacă toate cele patru LED-uri se aprind intermitent deasupra butonului HEPA RESET (13), filtrul trebuie înlocuit. Dacă observați că nu mai sunt eliberate mirosuri neplacute, acesta este, de asemenea, un indiciu că filtrul trebuie schimbat.

- După înlocuirea filtrului, resetați timerul filtrului Dual FilterTM apăsând și ținând apăsat butonul HEPA RESET (13) (timp de aproximativ 3 secunde). Dacă toate cele 4 LED-uri luminează continuu, timerul a fost resetat cu succes.

Reparații

- Reparațiile efectuate aparatelor electrice trebuie să fie efectuate numai de un tehnician calificat. În cazul efectuării de reparații necorespunzătoare, garanția expiră și toată răspunderea va fi refuzată.

- Nu utilizați niciodată aparatul în următoarele cazuri: dacă adaptorul sau ștecherul este deteriorat, după ce a funcționat cu întreruperi, dacă aparatul a fost scăpat pe jos sau a fost deteriorat în vreun alt mod (fisuri / crăpături în carcasă).

- Nu introduceți/împingeți nici un obiect în aparat.

- În cazul în care aparatul nu mai poate fi reparat, predați-l imediat la punctul de colectare prevăzut în acest scop.

Eliminarea produsului

INFORMAŢII PRIVIND CORECTA ELIMINARE A PRODUSULUI ÎN CONFORMITATE CU DIRECTIVA EUROPEANĂ 2012/16/CE.

Simbolul de pe produs înseamnă că la sfârşitul vieţii sale, produsul nu trebuie aruncat împreună cu deşeurile normale, ci trebuie eliminat în zonele special amenajate pentru deșeuri de acest tip sau la furnizorii unor astfel de servicii. Prin eliminarea acestui produs în mod corect puteţi preveni consecinţele negative asupra mediului şi sănătății omului și, în același timp, permiteți recuperarea și reciclarea materialelor conținute de produs pentru a asigura economisirea semnificativă în ceea ce privește energia și resursele. Obligația referitoare la eliminarea produsului este evidențiată de simbolul coşului de gunoi marcat cu o cruce. Eliminarea ilegală a produsului de către utilizator va determina aplicarea sancțiunilor administrative definite de reglementările în vigoare.

Specificații tehnice ROGER

| Tensiunea nominală | 100–240 V / 50–60 Hz |
| --- | --- |
| Puterea nominală | 6–100 W |
| Dimensiunile camerei | Până la 45 m2 cu schimb de aer de 5x / h (poluare puternică a aerului și pentru persoanele care suferă de alergii). Până la 75 m2 cu schimb de aer 3x / h (poluare moderată a aerului / utilizare normală) |
| CADR (Rata de Livrare a Aerului Curat) | 532 |
| Greutate | 7,9 kg |
| Nivelul de zgomot | 30-65 dB (A) |
| În conformitate cu reglementările UE | CE / WEE / RoHS |

Specificații tehnice ROGER LITTLE

| Tensiunea nominală | 100–240 V / 50–60 Hz |
| --- | --- |
| Puterea nominală | 5–40 W |
| Dimensiunile camerei | Până la 23 m2 cu schimb de aer de 5x / h (poluare puternică a aerului și pentru persoanele care suferă de alergii). Până la 39 m2 cu schimb de aer 3x / h (poluare moderată a aerului / utilizare normală) |
| CADR (Rata de Livrare a Aerului Curat) | 274 |
| Greutate | 5,5 kg |
| Nivelul de zgomot | 29-59 dB (A) |
| În conformitate cu reglementările UE | CE / WEE / RoHS |

Toate drepturile pentru orice modificări tehnice ulterioare sunt rezervate.

GARANȚIE 2 ANI

Această garanție acoperă defectele de construcție, de producție și materiale. Garanția nu acoperă piesele erodate și, de asemenea, defecțiunile cauzate de utilizarea sau întreținerea necorespunzătoare.